Двухстворчатый Обратный Клапан

Технические характеристики:

Клапан обратный поворотный межфланцевый KW900W предназначен для использования в качестве запорного устройства, с целью недопущения обратного потока рабочей среды в трубопроводах. Клапан требуется устанавливать таким образом, чтобы до и после клапана были прямые участки трубопровода не менее 5 диаметров клапана.

В данной модели присутствует пружина, поджимающая запорный элемент. За счет использования пружинного элемента достигается более высокая герметичность клапана.

Особенности: Может устанавливаться в горизонтальном и вертикальном положении. Для горизонтального потока, клапан следует установить стержнем диска в вертикальном положении, чтобы обеспечить правильную работу клапана

Характеристики давления: Рабочее давление -16 атм.

Тип Уплотнения: Эластичный тип.

Подсоединения: Диск произведен таким образом, чтобы устанавливалься между фланцами.

Рабочая среда : холодная и горячая вода , температурой до 130 град С